Podręcznik bezpieczeństwa

Instrukcja bezpieczeństwa pracy i przechowywania produktów

DAIWA-RABIN

Produkty DAIWA RABIN są to elastyczne materiały ścierne i polerskie

- Używaj narzędzi/napędów tylko z prędkościami mniejszymi niż maksymalne dopuszczalne. Maksymalną dopuszczalną prędkość obrotową można znaleźć na opakowaniu produktu.

- Nawet gdy elastyczne trzpienie i tarcze ścierne /produkty/ są używane poniżej maksymalnej prędkości obrotowej, mogą one zostać wygięte lub uszkodzone w skutek zbyt mocnego przyciskania.

- Nierównomierne zużycie, odkształcenie lub znaczny stopień zużycia może spowodować uszkodzenie używanego produktu. W takim przypadku, należy zaprzestać jego używania i wymienić go na nowy.

- Używanie nowego produktu rozpocznij przy niskiej prędkości obrotowej. Jeżeli jego zachowanie nie wykazuje: wibracji i innych objawów uszkodzenia rozpocznij normalną pracę.

- Podczas rozpoczynania używania produktu należy przyjąć bezpieczną pozycję lub tak ukierunkować produkt aby zachować bezpieczną pozycję obsługującego podczas uruchamiania napędów.

- Produkty są wykonane z elastycznych materiałów, dlatego staraj się nie poddawać ich nagłym obciążeniom.

- Należy zwracać uwagę na przegrzewanie się produktu, ponieważ przegrzanie zmniejsza wytrzymałość materiału wiązania. Przegrzewanie może występować w przypadku kiedy ściernica ma dużą powierzchnię styku z obrabianym elementem, a także gdy jest używana z dużym obciążeniem/naciskiem lub poddawana jest pracy ciągłej. Należy pamiętać o schładzaniu produktu i zachowaniu szczególnej ostrożności podczas długotrwałej pracy.

- Promienie ultrafioletowe wpływa ujemnie na jakość produktów. Nie należy wystawiać produktów na długotrwałe działanie promieni słonecznych.

- Bezwzględnie należy używać okularów ochronnych, kasku, maski chroniącej przed kurzem i rękawiczek podczas pracy z produktami DAIWA-RABIN.

Podsumowanie

- Używaj tylko szlifierek i innych urządzeń/napędów, które są sprawdzone i dopuszczone do używania.

- Stosuj osłony i środki zabezpieczenia do używanych szlifierek i urządzeń/napędów.

- Dostosuj ograniczniki prędkości obrotowej od stosowanych produktów.

- Zamocuj produkt i sprawdź jego działanie na zmniejszonej prędkości obrotowej.

- Zwróć uwagę na możliwość powstawania iskier które mogą wywołać powstanie pożar występującego pyłu/kurzu.

- Przestrzegaj podstawowych instrukcji dotyczących magazynowania:

Nie przechowuj ściernic jeżeli są w jakikolwiek sposób uszkodzone.

Nie zanurzaj ich w wodzie.

Nie przechowuj ich w miejscu o wysokiej wilgotności przez dłuższy okres czasu.

Nie wystawiaj ich bezpośrednio na działanie słońca.

Po rozpakowaniu oryginalnego opakowania podczas przechowywania ściernica musi być owinięta winylową folią.

W przypadku dostania się produktu do oczu obficie przepłukać wodą i zgłosić zdarzenie przełożonemu i natychmiast zgłosić się do lekarza.